## Slide 1
ANALISIS KAPASITAS PRODUKSI & PENDAPATAN · UNIT PENGOLAHAN COKELAT SKALA KECIL
Kebutuhan bahan baku, hasil produk, estimasi pendapatan, dan harga beli biji kakao yang pantas agar margin bersih tetap ≥ 10%
Dokumen kerja · 28 Agustus 2026

## Slide 2
RINGKASAN EKSEKUTIF
Gambaran Umum Skenario Dasar (per Bulan)
1.250 kg
Biji kakao kering dibutuhkan / bulan
980 kg
Cocoa liquor dihasilkan / bulan
428,75 kg
Lemak kakao dihasilkan / bulan
551,25 kg
Bubuk kakao dihasilkan / bulan
Rp156,3–249,1 jt
Estimasi pendapatan kotor / bulan
25 petani
Potensi petani penerima manfaat
Angka di atas adalah PENDAPATAN KOTOR (revenue) pada skenario dasar — belum dikurangi biaya bahan baku dan operasional. Analisis harga beli biji kakao yang menjaga margin bersih ada pada bagian akhir dokumen ini.
Untuk menjaga stabilitas pasokan serta mempertimbangkan fluktuasi produktifitas kebun, maka jumlah petani sebaiknya ditingkatkan 4x menjadi 100 petani
02

## Slide 3
DASAR PERHITUNGAN
Asumsi Teknis dan Sumber Data
Data awal tidak mencakup rasio konversi biji→nibs→liquor→lemak/bubuk maupun harga jual produk curah. Angka berikut adalah asumsi kerja bersumber dari literatur industri kakao skala kecil-menengah — sebaiknya divalidasi terhadap data aktual supplier mesin.
Tahapan | Asumsi | Sumber / Dasar
Biji kering → Nibs | Rendemen 80% | Kehilangan kulit (husk) khas 17–25% dari berat biji
Nibs → Cocoa liquor | Rendemen 98% | Proses penggilingan mempertahankan massa; residu kecil di mesin
Lemak dalam liquor | 55% (rentang 50–58%) | Nibs sangrai umumnya mengandung 50–58% lemak kakao
Lemak sisa di bubuk — Skenario A (dasar) | 20% | Realistis untuk press skala kecil/koperasi
Harga lemak kakao (curah) | US$17,64/kg ≈ Rp275.000/kg | Nilai unit ekspor lemak kakao Indonesia, Jan 2025
Harga bubuk kakao (curah) | US$4,45/kg ≈ Rp69.000/kg | Referensi pasar komoditas skala ton, 2026
KURS — Rp15.600/US$ dipakai konsisten di seluruh dokumen ini untuk kemudahan perbandingan; sesuaikan dengan kurs aktual saat digunakan untuk keputusan bisnis nyata.
Sumber: Analisis Kapasitas Ballmill Kakao (dokumen internal)
03

## Slide 4
BAGIAN 1
Kebutuhan Biji Kakao dan Produksi Liquor
Parameter dasar: ballmill 10 kg nibs/siklus × 4 siklus/hari (2 jam/siklus = 8 jam kerja/hari) × 25 hari kerja/bulan.
 | Per Hari | Per Bulan (25 hari)
Nibs dibutuhkan | 40 kg | 1.000 kg
Biji kakao kering (rendemen 80%) | 50,00 kg | 1.250,00 kg
Biji kakao kering (rendemen 83%, optimal) | 48,19 kg | 1.204,82 kg
Cocoa liquor dihasilkan (rendemen 98%) | 39,20 kg | 980,00 kg
ANGKA UNTUK PERENCANAAN
50 kg biji kering/hari, atau 1.250 kg/bulan — memakai rendemen 80% yang lebih konservatif agar pasokan tidak kurang.
CEK KONSISTENSI
4 siklus × 2 jam = 8 jam kerja/hari — skenario “8 jam/hari” identik dengan skenario dasar, bukan tambahan.
04

## Slide 5
BAGIAN 2
Lemak Kakao dan Bubuk Kakao dari Cocoa Liquor
SKENARIO A — DASAR UTAMA
Bubuk lemak tinggi · 20% sisa lemak
17,15 kg
Lemak kakao / hari
428,75 kg / bulan
22,05 kg
Bubuk kakao / hari
551,25 kg / bulan
Dipakai sebagai dasar perhitungan pendapatan (Bagian 3) — realistis untuk mesin press skala koperasi/kecil.
SKENARIO B — PEMBANDING
Bubuk rendah lemak · 11% sisa lemak
484,49 kg
Lemak kakao / bulan
495,51 kg
Bubuk kakao / bulan
Butuh press hidrolik bertekanan lebih tinggi untuk mencapai kadar lemak sisa 10–12% — perlu dicek terhadap spesifikasi mesin aktual.
05

## Slide 6
BAGIAN 3
Estimasi Pendapatan Kotor (Skenario Dasar)
Produk | Volume/bln | Harga (curah) | Pendapatan/bln
Lemak kakao (cocoa butter) | 428,75 kg | Rp275.184/kg | Rp117.985.140
Bubuk kakao — curah komoditas | 551,25 kg | Rp69.420/kg | Rp38.267.775
TOTAL (harga curah komoditas) |  |  | Rp156.252.915
Chart: Sensitivitas Skenario Harga Jual Bubuk Kakao
| Curah komoditas | B2B kecil (bawah) | B2B kecil (atas)
Pendapatan/bulan (Rp) | 156252915 | 185921190 | 249127515
INI PENDAPATAN KOTOR, BUKAN LABA
Belum dikurangi biaya bahan baku biji kakao, operasional (listrik, tenaga kerja, pemeliharaan), kemasan, dan distribusi.
≈ Rp1,88 miliar/tahun pada skenario dasar
06

## Slide 7
BAGIAN 4
Potensi Jumlah Petani Penerima Manfaat
Dasar Perhitungan | Kebutuhan/bulan | Jumlah Petani (@50 kg/bln)
Interpretasi harfiah (1.000 kg nibs dari soal) | 1.000 kg | 20 petani
Kebutuhan biji kakao aktual (rendemen 80%) | 1.250 kg | 25 petani
Kebutuhan biji kakao aktual (rendemen 83%, optimal) | 1.204,82 kg | ≈24 petani
25 petani
Angka yang direkomendasikan untuk pelaporan ke mitra/donor
1.000 kg pada soal adalah berat NIBS (hasil olahan), bukan biji mentah yang dibeli dari petani. Kebutuhan biji kakao aktual yang dibeli — setelah memperhitungkan susut kulit ~20% saat sangrai/pemisahan kulit — adalah 1.250 kg/bulan, setara 25 petani. Menggunakan angka 20 petani berisiko meremehkan basis petani yang dibutuhkan untuk memasok unit ini secara berkelanjutan.
07

## Slide 8
STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM
Petani Champion, Motor Penggerak
Klaster Kakao Berkualitas
Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap peningkatan kapasitas budidaya kakao agar menghasilkan produk berkualitas, program ini melatih 25 petani champion yang disiapkan sebagai koordinator klaster. Dalam 3 tahun, jaringan pasokan ini direncanakan tumbuh dari 25 champion menjadi 1.250 petani yang terhimpun dalam 125 kelompok tani.
Tahun 1 — Champion Jadi Pemasok
Tahun 2 — Bentuk Kelompok Tani
Tahun 3 — Ekspansi Klaster Kakao
08

## Slide 9
STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM
Peta Pertumbuhan Klaster Petani Champion
Tabel berikut memproyeksikan pertumbuhan jaringan petani champion selama 3 tahun. Kapasitas Tahun 3 (6.050 kg/bulan) melampaui kapasitas ballmill saat ini (1.250 kg/bulan, Bagian 1) — perluasan kapasitas pengolahan perlu direncanakan seiring pertumbuhan klaster.
Tahun | Aktivitas Utama Champion | Kelompok Baru | Total Kelompok | Total Petani | Kapasitas/Bulan
Tahun 1 | 25 champion dilatih sebagai koordinator klaster & pemasok utama bahan baku. | – | 25 champion | 25 petani | 1.250 kg
Tahun 2 | Setiap champion membentuk 2 kelompok tani baru & mulai membawahi satu klaster. | 2 | 50 kelompok | ≈500 petani* | ≈3.170 kg*
Tahun 3 | Setiap champion membentuk 3 kelompok tambahan — klaster genap 5 kelompok/champion. | 3 | 125 kelompok | 1.250 petani | 6.050 kg
*Tahun 2: proyeksi proporsional (interpolasi linear antara Tahun 1 dan Tahun 3) — validasi terhadap realisasi pembentukan kelompok di lapangan. Setiap kelompok beranggotakan minimal 10 orang.
1.250 petani
Total petani terhimpun akhir Tahun 3 — 125 kelompok × min. 10 orang, dikoordinir 25 champion
6.050 kg/bulan
Proyeksi kapasitas pasokan biji kakao kering skala penuh — perlu tambahan kapasitas pengolahan
09

## Slide 10
STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM
Peran Petani Champion sebagai Koordinator Klaster
Peran champion berkembang bertahap: dari pemasok bahan baku, menjadi pembina kelompok, lalu penjamin mutu di seluruh klaster.
PENOPANG PASOKAN — TAHUN 1
Champion menjadi sumber utama biji kakao berkualitas bagi unit industri kabupaten, sekaligus role model praktik budidaya yang baik bagi petani di sekitarnya.
PEMBENTUK & PEMBINA KELOMPOK — TAHUN 2–3
Champion merekrut, melatih, dan mendampingi anggota kelompok tani baru dalam praktik budidaya, pemangkasan, fermentasi, dan pengeringan kakao yang benar.
KOORDINATOR MUTU KLASTER
Champion menjadi titik kendali mutu di tingkat klaster — memastikan biji kakao dari seluruh kelompok memenuhi standar sebelum masuk unit pengolahan, sekaligus penghubung informasi harga & pasar.
10

## Slide 11
ANALISIS TAMBAHAN
Berapa Harga Beli Biji Kakao
yang Pantas?
Menghitung harga beli maksimum biji kakao dari petani agar keuntungan bersih tetap ≥ 10% dari pendapatan penjualan lemak kakao dan kakao bubuk.
Laba Bersih = Pendapatan − Biaya Biji Kakao − Biaya Operasional ≥ 10% × Pendapatan
↓
Biaya Biji Kakao Maksimum = 90% × Pendapatan − Biaya Operasional
↓
Harga Beli Maksimum / kg = Biaya Biji Kakao Maksimum ÷ Kebutuhan Biji (kg/bulan)
11

## Slide 12
ANALISIS TAMBAHAN
Asumsi Biaya Operasional
Data sumber tidak memuat rincian biaya operasional. Estimasi berikut adalah asumsi kerja untuk skala unit koperasi/UKM — perlu divalidasi dengan data aktual unit. Seluruh komponen di bawah ini, termasuk pembinaan petani, menjadi beban penyewa (mesin disediakan Pemkab Pesawaran).
Komponen Biaya | Detail / Asumsi | Nilai/Bulan
Tenaga kerja | 3 orang × Rp3.500.000/bulan | Rp10.500.000
Listrik | Ballmill, press & roaster ±8 jam/hari | Rp3.000.000
Pemeliharaan mesin | Servis & suku cadang rutin | Rp2.000.000
Kemasan | 980 kg output × ±Rp3.000/kg | Rp2.940.000
Distribusi | Logistik lokal/regional | Rp2.500.000
Pendampingan petani | Sepenuhnya beban penyewa — 25 petani champion binaan | Rp7.500.000
Pemasaran | Promosi & pengembangan pasar | Rp1.000.000
Penyusutan aset mesin | 6 mesin milik Pemkab, Rp450 jt, garis lurus 8 tahun | Rp4.687.500
TOTAL BIAYA OPERASIONAL / BULAN |  | Rp34.127.500
Total opex ≈21,8% dari pendapatan skenario dasar (Rp156.252.915), sudah termasuk biaya pembinaan petani yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa. Penyusutan bukan biaya kas — dipakai sebagai basis penyisihan dana peremajaan aset milik Pemkab Pesawaran.
12

## Slide 13
HASIL PERHITUNGAN
Harga Beli Maksimum Biji Kakao
agar Margin Bersih ≥ 10%
Skenario Pendapatan | Pendapatan/bulan | Batas Biaya Biji Kakao | Harga Maks./kg
Curah komoditas (dasar) | Rp156.252.915 | Rp106.500.124 | Rp85.200
B2B lot kecil — batas bawah | Rp185.921.190 | Rp133.201.571 | Rp106.561
B2B lot kecil — batas atas | Rp249.127.515 | Rp190.087.264 | Rp152.070
HARGA BELI DIREKOMENDASIKAN
Rp85.000/kg
Skenario dasar (harga curah komoditas) — memberi margin 10,16%. Harga ini berada di atas harga basis pemerintah (HPE ≈Rp79.000/kg), sesuai pokok kesepakatan bahwa penyewa membeli dari petani binaan dengan harga lebih tinggi.
Jika sebagian bubuk kakao terjual melalui jalur B2B lot kecil (bakery/kafe/HORECA) dengan harga lebih tinggi, ruang harga beli biji kakao dapat naik hingga ≈Rp106.000–152.000/kg tanpa mengorbankan margin 10%.
13

## Slide 14
VERIFIKASI
Struktur Biaya & Laba pada Harga Rp85.000/kg
Skenario dasar · kebutuhan biji kakao 1.250 kg/bulan
Komponen | Nilai
Pendapatan (skenario dasar) | Rp156.252.915
Biaya biji kakao (1.250 kg × Rp85.000) | − Rp106.250.000
Biaya operasional (Slide 12, termasuk penyusutan) | − Rp34.127.500
Total biaya | Rp140.377.500
Laba bersih | Rp15.875.415
Margin laba bersih | 10,16%
Chart: Dari Pendapatan menjadi Laba Bersih
| Pendapatan | Biaya Biji Kakao | Biaya Operasional | Laba Bersih
Rp | 156252915 | -106250000 | -34127500 | 15875415
Margin 10,16% hanya sedikit di atas target minimum 10% — perlu kehati-hatian terhadap fluktuasi volume atau harga jual. Imbal bagi hasil 5% ke Pemkab (mulai Tahun 2) dihitung DARI laba bersih ini, yaitu ≈Rp794 ribu/bulan atau ≈Rp9,5 juta/tahun — merupakan pembagian laba, bukan tambahan biaya, sehingga margin bersih unit tetap 10,16%.
14

## Slide 15
KONTEKS PASAR
Bagaimana Posisi Harga Ini terhadap Pasar Saat Ini?
Kementerian Perdagangan menetapkan Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao periode Agustus 2026 sebesar US$5.064/MT — naik 38,9% dari periode sebelumnya akibat lonjakan harga kakao dunia.
Chart: Perbandingan Harga per Kg Biji Kakao Kering (Rp)
| HPE Kemendag Agustus 2026 | Rekomendasi (skenario dasar) | Batas atas (B2B lot kecil)
Rp/kg | 79000 | 85200 | 152070
Harga rekomendasi (Rp85.000–85.200/kg) berada ≈7,8% DI ATAS HPE Agustus 2026 (≈Rp79.000/kg) — memenuhi komitmen membeli dari petani binaan di atas harga basis pemerintah, meski menyisakan ruang margin yang tipis. Perlu evaluasi rutin.
CATATAN
HPE adalah harga acuan ekspor, bukan harga langsung ke petani (farmgate) — harga aktual di tingkat petani perlu dicek langsung dan biasanya sedikit di bawah HPE.
Sumber: Kemendag — Harga Patokan Ekspor biji kakao, Agustus 2026 (wartaekonomi.co.id)
15

## Slide 16
RENCANA KERJA & INVESTASI
Peta Jalan Menuju
Operasional Stabil
Rencana kerja 6 bulan pertama dan kebutuhan investasi awal agar unit mencapai target operasional stabil (100% kapasitas, 1.250 kg biji kakao/bulan) pada bulan ke-6 — dengan progres stabilitas operasional meningkat rata-rata 15–20% per bulan. Mesin produksi telah tersedia sebagai aset Pemkab Pesawaran.
Rencana Kerja Bulanan
Aset Mesin & Penyusutan
Skema Kerja Sama 5 Tahun
Arus Kas & Kebutuhan Dana
16

## Slide 17
RENCANA KERJA
Progress Stabilitas Operasional (Bulan 1–6)
Target: operasional mencapai stabilitas penuh (100% kapasitas) pada bulan ke-6. Sejak bulan pertama, capaian stabilitas operasional direncanakan meningkat rata-rata 15–20% per bulan. Kurva ini bersifat indikatif untuk perencanaan.
Chart: Kapasitas Terpakai terhadap Target Penuh (%)
| Bulan 1 | Bulan 2 | Bulan 3 | Bulan 4 | Bulan 5 | Bulan 6
Stabilitas Operasional (%) | 45 | 53 | 62 | 73 | 86 | 100
100%
Target stabilitas operasional pada bulan ke-6 — setara 1.250 kg biji kakao/bulan
15–20%
Rata-rata kenaikan stabilitas operasional per bulan, bulan 1 s.d. 5
17

## Slide 18
RENCANA KERJA
Milestone dan Aktivitas Utama per Bulan
Bulan | Stabilitas | Biji/bulan | Aktivitas Utama
1 | 45% | 562 kg | Serah terima & komisioning mesin dari Pemkab Pesawaran; pelatihan awal operator; uji coba proses bersama ±10–12 petani mitra.
2 | 53% | 662 kg | Penyesuaian SOP produksi; evaluasi hasil uji coba; perluasan ke ±15 petani mitra; mulai penjualan awal skala kecil.
3 | 62% | 775 kg | Ekspansi jaringan ke ±20 petani mitra; optimasi rendemen & efisiensi mesin; penjajakan kerja sama distribusi/offtake.
4 | 73% | 912 kg | Konsolidasi rantai pasok (±23–25 petani); evaluasi & perbaikan bottleneck operasional; uji pasar B2B lot kecil.
5 | 86% | 1.075 kg | Rantai pasok penuh 25 petani mitra; produksi mendekati kapasitas penuh; finalisasi kontrak penjualan/offtake.
6 | 100% | 1.250 kg | Operasional stabil pada kapasitas penuh; evaluasi kinerja 6 bulan pertama; penyusunan rencana scale-up lanjutan.
Jadwal ini adalah target indikatif untuk perencanaan, bukan komitmen tetap — jumlah petani mitra dan tempo ekspansi perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan.
18

## Slide 19
RENCANA INVESTASI
Aset Mesin yang Tersedia dan Nilai Penyusutan
Keenam mesin ini adalah aset milik Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang sudah tersedia untuk unit ini — sehingga TIDAK diperlukan belanja modal (CAPEX) untuk pengadaan mesin. Nilai penyusutan dihitung sebagai basis biaya produksi dan penyisihan dana cadangan peremajaan aset oleh penyewa.
Mesin (Aset Pemkab Pesawaran) | Nilai Aset | Penyusutan/Tahun | Penyusutan/Bulan
Roaster (mesin sangrai, 10–15 kg/batch) | Rp35.000.000 | Rp4.375.000 | Rp364.583
Winnower (pemecah kulit & pemisah biji) | Rp45.000.000 | Rp5.625.000 | Rp468.750
Grinder kasar (pre-grinder / pemasta kasar) | Rp60.000.000 | Rp7.500.000 | Rp625.000
Ballmill / refiner halus (10 kg nibs/siklus) | Rp120.000.000 | Rp15.000.000 | Rp1.250.000
Fat presser (hydraulic press, pemisah lemak) | Rp150.000.000 | Rp18.750.000 | Rp1.562.500
Grinder halus (penghalus bubuk / cake mill) | Rp40.000.000 | Rp5.000.000 | Rp416.667
TOTAL | Rp450.000.000 | Rp56.250.000 | Rp4.687.500
Asumsi: metode garis lurus, umur ekonomis 8 tahun, nilai residu 0% — perlu divalidasi terhadap kondisi & usia aktual mesin.
Rp450 juta
Total nilai aset mesin — hibah pemanfaatan dari Pemkab Pesawaran, bukan belanja modal unit
Rp4,69 jt/bulan
Total penyusutan aset — dasar penyisihan dana cadangan peremajaan mesin oleh penyewa
19

## Slide 20
SKEMA KERJA SAMA
Pokok-Pokok Kesepakatan Kerja Sama
Kerja sama diusulkan berjangka 5 tahun antara Pemkab Pesawaran sebagai pemilik aset dan PT Klumbayan Gold Farm sebagai penyewa/pengelola unit. Empat pokok berikut menjadi dasar kesepakatan.
Pokok Kesepakatan | Isi Kesepakatan | Catatan / Nilai
Jangka & Skema | Kerja sama 5 tahun. Tahun 1 pinjam pakai — seluruh biaya pengoperasian dibebankan ke penyewa. Tahun 2 s/d 5 imbal bagi hasil 5%. | Rincian per tahap: slide berikut
Pasokan Bahan Baku | Penyewa membeli biji kakao dari petani Pesawaran. Tahap awal 50 kg/bln/petani × 25 petani champion, berkembang ke target 1.250 petani. | Memenuhi kebutuhan 1.250 kg/bulan
Harga Beli ke Petani | Biji kakao dibeli dari petani binaan dengan harga lebih tinggi dari harga basis yang ditetapkan pemerintah. | Rp85.000/kg vs HPE ≈Rp79.000/kg
Pembinaan Petani | Pembinaan petani kakao Pesawaran dan seluruh biayanya menjadi tanggung jawab penyewa sepenuhnya. | Rp7,5 jt/bulan, sudah masuk opex
Mesin adalah Barang Milik Daerah (BMD) Pemkab Pesawaran, sehingga bentuk hukum perjanjian — pinjam pakai di Tahun 1 dan kerja sama pemanfaatan di Tahun 2 dst. — perlu dikonsultasikan dan difinalkan bersama BPKAD Pemkab Pesawaran.
20

## Slide 21
SKEMA KERJA SAMA
Skema Kerja Sama 5 Tahun
TAHAP 1 — TAHUN 1
Pinjam Pakai
Seluruh biaya pengoperasian unit — tenaga kerja, listrik, pemeliharaan mesin, kemasan, distribusi, dan pembinaan petani — dibebankan sepenuhnya kepada penyewa.
Tidak ada kontribusi tunai maupun bagi hasil ke Pemkab Pesawaran selama tahun pertama. Unit fokus mencapai stabilitas 100% kapasitas dan margin sehat.
TAHAP 2 — TAHUN 2 S/D 5
Imbal Bagi Hasil 5%
Penyewa membayar imbal bagi hasil senilai 5% dari target net keuntungan penjualan produk olahan hasil mesin, dibayarkan tahunan ke Pemkab Pesawaran.
Tanpa kontribusi tetap tahunan terpisah. Seluruh biaya pengoperasian tetap menjadi beban penyewa. Pada skenario dasar, 5% ≈ Rp9,5 juta/tahun.
Jangka waktu 5 tahun, dapat diperpanjang, dengan evaluasi kinerja tahunan. Kewajiban penyewa di kedua tahap: pemeliharaan rutin mesin, pelaporan berkala ke Pemkab, dan penyisihan dana cadangan peremajaan aset (≈Rp4,69 juta/bulan).
21

## Slide 22
RENCANA INVESTASI
Arus Kas Ramp-Up dan Titik Impas Operasional
Selama masa ramp-up, biaya operasional (Rp34.127.500/bulan, termasuk penyusutan aset) tetap dibayar penuh meski volume produksi belum mencapai target — sehingga bulan 1–3 mengalami defisit sebelum arus kas operasional berbalik positif.
Chart: Laba/Rugi Bersih Bulanan (Rp juta) — Harga Biji Rp85.000/kg
| Bulan 1 | Bulan 2 | Bulan 3 | Bulan 4 | Bulan 5 | Bulan 6
Laba/Rugi Bersih (Rp juta) | -11.63 | -7.63 | -3.13 | 2.37 | 8.88 | 15.88
Bulan ke-4
Titik impas (breakeven) operasional bulanan tercapai — laba bersih mulai positif
≈ Rp22,4 jt
Defisit kumulatif maksimum, terjadi di akhir bulan ke-3 — dasar perhitungan modal kerja talangan
22

## Slide 23
RENCANA INVESTASI
Total Kebutuhan Dana Awal dan Estimasi Payback
Komponen Pendanaan | Nilai
Peralatan pendukung (timbangan, wadah, APD) | Rp15.000.000
Kemasan awal & branding | Rp10.000.000
Pelatihan operator & sertifikasi (higiene/halal) | Rp15.000.000
Penyesuaian instalasi listrik & tata letak produksi | Rp15.000.000
Modal kerja talangan ramp-up (bulan 1–3 + buffer) | Rp35.000.000
TOTAL KEBUTUHAN DANA AWAL | Rp90.000.000
TOTAL KEBUTUHAN DANA AWAL
Rp90.000.000
Jauh lebih rendah dari estimasi sebelumnya (Rp485 juta) karena mesin disediakan Pemkab Pesawaran — tidak ada belanja mesin.
≈ 5,7 bulan
Estimasi payback kebutuhan dana awal pada laju laba bersih bulan ke-6 (≈Rp15,9 jt/bulan)
Belum termasuk imbal bagi hasil 5% ke Pemkab Pesawaran yang mulai berlaku Tahun 2 (Slide 21).
23

## Slide 24
PENUTUP
Kesimpulan & Rekomendasi
Harga beli biji kakao direkomendasikan: hingga Rp85.000/kg agar margin laba bersih terjaga ≥ 10% (≈10,16%) — sekaligus memenuhi komitmen membeli dari petani binaan di atas harga basis pemerintah (≈7,8% di atas HPE Agustus 2026). Pembinaan petani dan seluruh biayanya menjadi tanggung jawab penyewa.
Operasional ditargetkan stabil (100% kapasitas) pada bulan ke-6, progres meningkat rata-rata 15–20%/bulan; titik impas bulanan mundur ke bulan ke-4 seiring naiknya biaya operasional.
6 mesin (roaster, winnower, grinder kasar, ballmill, fat presser, grinder halus) adalah aset Pemkab Pesawaran senilai ≈Rp450 juta — TIDAK perlu CAPEX pembelian mesin. Kerja sama diusulkan 5 tahun: Tahun 1 pinjam pakai dengan seluruh biaya pengoperasian ditanggung penyewa, Tahun 2 s/d 5 imbal bagi hasil 5% dari net keuntungan penjualan produk olahan.
Total kebutuhan dana awal turun drastis menjadi ≈Rp90 juta (peralatan pendukung + modal kerja talangan), dengan estimasi payback ≈5,7 bulan pada laju laba bersih bulan ke-6.
CATATAN PENTING — Seluruh angka biaya operasional, harga jual, nilai aset/penyusutan, dan jadwal ramp-up adalah ASUMSI KERJA, bukan data aktual unit. Validasi terhadap kondisi riil (kondisi & usia aktual mesin, tarif listrik, upah setempat, kecepatan ekspansi petani mitra) dan konsultasikan skema kerja sama dengan bagian pengelolaan aset (BPKAD) Pemkab Pesawaran sebelum digunakan untuk keputusan investasi dan penetapan harga ke petani.
24